# Карта заказа

шкафов управления присоединением напряжением 110-220 кВ ШЭ2607 419 / 400

Объект ________________________________________________________________________________________________

(организация, ведомственная принадлежность)

Отметьте знаком ( то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

| Типоисполнение | Параметры |
| --- | --- |
|  | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |
| ( ШЭ2607 419-61Е1 УХЛ4 | 1 / 5 | 110 | 50 |
| ( ШЭ2607 419-61Е2 УХЛ4 |  | 220 |  |

2 Характеристики терминалов шкафа

| Тип интерфейса Ethernet | Электрический (типовое исполнение) | ( |
| --- | --- | --- |
|  | Оптический | ( |
| Лицевая панель | 48 светодиодов | механические переключатели, 1 группа уставок (типовое исполнение) | ( |
|  |  | механические переключатели, до 8 групп уставок на механическом переключателе 1) | ( |
|  |  | пульт электронных ключей У114 (16 ключей) 2) | ( |
|  | 32 светодиода | электронные ключи, до 16 групп уставок на электронном ключе 3) | ( |
|  |  | электронные ключи, до 8 групп уставок на механическом переключателе 1) 3) | ( |
|  |  | механические переключатели, до 16 групп уставок на электронном ключе | ( |
| 1) требуется установка механического переключателя групп уставок 2) механические переключатели устанавливаются только в выходных цепях 3) механические переключатели на двери шкафа не задействованы |

3 Данные по шкафу - трёхфазное управление выключателем, АПВ, УРОВ, ЗНФ, ЗНФР, устройство контроля ресурса выключателя, устройство автоматической фиксации присоединения, устройство дистанционного управления коммутационными аппаратами и их оперативной блокировки, 16 групп уставок.

Параметры автоматов питания (с независимым расцепителем для защиты электромагнитов выключателя

от длительного протекания тока управления)

| Автоматы питания ЭМУ | Iном, А | Iотс / Iном, о.е. | В составе шкафа |
| --- | --- | --- | --- |
| ( АП50Б (поставляется россыпью) |  |  | - |
| (* |  |  | ( |

*)  определяется заказчиком

4 Данные по конструктиву

| Передняя дверь шкафа | ( металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) |
| --- | --- |
|  | ( обзорная |
| Высота козырька*, мм | ( нет | ( 100 | ( 200 |

* - для шкафов с двухсторонним обслуживанием козырёк устанавливается спереди и сзади, а для одностороннего – только спереди

Габаритные размеры шкафа, мм (ширина × глубина × высота, высота цоколя)

( 808 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение ШЭ2607 011011)*

( 800 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100

* Высота и глубина шкафа дана с учетом рым-болтов и ручек (см. РЭ)

| Указательные реле РУ21-1 в цепях сигнализации | ( нет (типовое исполнение) |
| --- | --- |
|  | ( есть |

Типовое исполнение шкафа: конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА), двустороннего обслуживания.

5 Информация для оперативной блокировки и управления КА***

| № | Наименование коммутационного аппарата |
| --- | --- |
| КА1 | Выключатель |
| КА2 |  |
| КА3 |  |
| КА4 |  |
| КА5 |  |
| КА6 |  |
| КА7 |  |
| КА8 |  |
| КА9 |  |
| КА10 |  |

*** первым коммутационным аппаратом всегда является выключатель;

6 Схема логики оперативных блокировок

7 Графическое изображение первичной схемы

8 Дополнительные требования:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9 Количество шкафов  ___________

10 Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа

| Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS* |
| --- | --- | --- |
| * - универсальная система классификации и кодирования оборудования (клеится всегда на дверь) |

9 Предприятие-изготовитель:  ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3.

| 10 Заказчик: | Предприятие |  |
| --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |