Карта заказа

шкафа защиты, автоматики и управления выключателем ввода и дистанционной защиты линии 6-35 кВ типа ШЭ2607 189

| Место установки шкафа |  |
| --- | --- |
| (организация, объект) |
| Позиция в ОПУ |  | Защищаемое оборудование |  |
|  | (указать, если имеется) |  | (пример: выключатель ВВ1) |

Отметьте знаком  (  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

| Типоисполнение | Параметры |
| --- | --- |
|  | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |
| ( ШЭ2607 189-20Е1УХЛ4 | 1 | 110 | 50 |
| ( ШЭ2607 189-27Е1УХЛ4 | 5 |  |  |
| ( ШЭ2607 189-20Е2УХЛ4 | 1 | 220 |  |
| ( ШЭ2607 189-27Е2УХЛ4 | 5 |  |  |

2 Характеристики терминала шкафа

Выбор интерфейсов связи терминалов БЭ2502А

| Тип интерфейса | TTL/RS485 | Ethernet* |
| --- | --- | --- |
| ( Типовое исполнение (только МЭК 60870-5-103) | 2 шт. | не предусмотрен |
| ( Нетиповое исполнение 1 (типовой вариант для МЭК 61850) | 1 шт. | электрический |
| ( Нетиповое исполнение 2 | 1 шт. | оптический |
| * - дублированный, только для МЭК 61850 (см. ЭКРА.650321.020 РЭ). |

3 Данные по комплекту А1. Дистанционная защита от междуфазных КЗ 3-ст., дистанционная защита от двойных земляных КЗ 2-ст., МТЗ 3-ст., ЗОЗЗ 2-ст., ЗНР, ЗМН, ЗДЗ, АУВ, УРОВ, АПВ, АЧР и ЧАПВ по внешним сигналам.

4 Данные по комплекту А2. трехступенчатая максимальная токовая защита, защита от неполнофазного режима, защита от дуговых замыканий, логическая защита шин, защита минимального напряжения, защита от однофазных замыканий на землю, автоматика управления выключателя.

5 Параметры автоматических выключателей постоянного тока

| Автоматы питания ЭМУ | Iном , А | Iотс /Iном , о.е. | В составе шкафа |
| --- | --- | --- | --- |
| ( АП50Б (поставляется россыпью) |  |  | - |
| ( * |  |  | ( |
| * Определяется заказчиком |  |

6 Данные по конструктиву шкафа

Передняя дверь шкафа

( металлическая с обзорным окном (типовое исполнение)

( обзорная

Габаритные размеры шкафа (ширина × глубина × высота, высота цоколя), мм

( 808 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение)*

( 800 х 660 х 2155, , в т.ч. цоколь 100.

* Высота и глубина шкафа дана с учетом рым-болтов и ручек (см. РЭ)

Типовое исполнение шкафа: конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА), двустороннего обслуживания, блоки испытательные FAME (Phoenix Contact).

Указательные реле РУ21 в цепях сигнализации шкафа:

( нет (типовое исполнение)

( есть

| 7 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

| 8 Количество шкафов: |  |
| --- | --- |

| 9 Предприятие-изготовитель: | ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3. |
| --- | --- |

| 10 Заказчик: | Предприятие |  |
| --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

# Footnotes

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.