Карта заказа

шкафа регулирования напряжения под нагрузкой типа ШЭ2607 156, ШЭ2607 157.

| Объект |  |
| --- | --- |
|  | (организация, ведомственная принадлежность) |

Отметьте знаком  (  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

| Типоисполнение | Параметры |
| --- | --- |
|  | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного тока, В | Номинальная частота, Гц |
| ( ШЭ 2607 156-61Е1УХЛ4 | 1/5 | =110 | 50 |
| ( ШЭ 2607 157-61Е1УХЛ4 |  |  |  |
| ( ШЭ 2607 156-61Е2УХЛ4 |  | =220 |  |
| ( ШЭ 2607 157-61Е2УХЛ4 |  |  |  |
| ( ШЭ 2607 156-61Е4УХЛ4 |  | ~220 |  |
| ( ШЭ 2607 157-61Е4УХЛ4 |  |  |  |

2 Характеристики терминалов шкафа

Выбор интерфейсов связи терминалов БЭ2502А

| Тип интерфейса | TTL/RS485 | Ethernet* |
| --- | --- | --- |
| ( Типовое исполнение (только МЭК 60870-5-103) | 2 шт. | не предусмотрен |
| ( Нетиповое исполнение 1 (типовой вариант для МЭК 61850) | 1 шт. | электрический |
| ( Нетиповое исполнение 2 | 1 шт. | оптический |
| * - дублированный, только для МЭК 61850 (см. ЭКРА.650321.020 РЭ). |

3 Данные по комплекту 01 шкафа - автоматическое поддержание напряжения в заданных пределах; ручное регулирование напряжения; блокировка работы РПН при обнаружении неисправности привода РПН; блокировка РПН при перегрузках трансформатора; блокировка РПН при превышении 3U0 (или U2); блокировка РПН при пониженном измеряемом напряжении; коррекцию уровня регулируемого напряжения по току нагрузки (встречное регулирование); одновременный контроль двух секций шин.

Информация о РПН:

| Тип привода |  |
| --- | --- |
| Количество ступеней |  |

Установка указателя положения (выберите один из предложенных ниже вариантов):

( нет, не устанавливать

( предусмотреть только посадочное отверстие (логометр будет установлен на объекте)

( да, установить (логометр устанавливается на предприятии-изготовителе)

| Указатель положения РПН | Установочные размеры |
| --- | --- |
| ( УП-25-Г-RS485-ТП-Бл-РВ | 91х91х114 мм |
| (* |  |
| *Определяется заказчиком |

4 Данные по комплекту 02 шкафа (только для ШЭ2607 157) - автоматическое поддержание напряжения в заданных пределах; ручное регулирование напряжения; блокировка работы РПН при обнаружении неисправности привода РПН; блокировка РПН при перегрузках трансформатора; блокировка РПН при превышении 3U0 (или U2); блокировка РПН при пониженном измеряемом напряжении; коррекцию уровня регулируемого напряжения по току нагрузки (встречное регулирование); одновременный контроль двух секций шин.

Информация о РПН:

| Тип привода |  |
| --- | --- |
| Количество ступеней |  |

Установка указателя положения (выберите один из предложенных ниже вариантов):

( нет, не устанавливать

( предусмотреть только посадочное отверстие (логометр будет установлен на объекте)

( да, установить (логометр устанавливается на предприятии-изготовителе)

| Указатель положения РПН | Установочные размеры |
| --- | --- |
| ( УП-25-Г-RS485-ТП-Бл-РВ | 91х91х114 мм |
| (* |  |
| *Определяется заказчиком |

5 Данные по конструктиву шкафа

| Передняя дверь шкафа |
| --- |
| ( металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) |
| ( обзорная |
| Высота козырька*, мм | ( нет | ( 100 | ( 200 |
| * - для шкафов с двухсторонним обслуживанием козырёк устанавливается спереди и сзади, а для одностороннего –спереди |

Габаритные размеры шкафа (ширина × глубина × высота, высота цоколя), мм

( 808 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение) *

( 800 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100.

* Высота и глубина шкафа дана с учетом рым-болтов и ручек (см. РЭ)

Типовое исполнение шкафа: конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА), двустороннего обслуживания.

Указательные реле РУ21 в цепях сигнализации шкафа:

( нет (типовое исполнение)

( есть

| 6 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

| 7 Количество шкафов: |  |
| --- | --- |

| 8 Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа |
| --- |
| Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS* |
| * - универсальная система классификации и кодирования оборудования |

| 9 Предприятие-изготовитель: | ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3. |
| --- | --- |

| 10 Заказчик: | Предприятие |  |
| --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

# Footnotes

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.