Карта заказа

на шкаф сервера РЗА типа ШЭ2608.10.006

1. Объект(место) установки……………………………………………………………....................................

.............................................................................................................................................................................

В п.п. 3, 4 отметьте знаком  (  то, что Вам требуется.

2. Количество шкафов: _________

3. Конструктивное исполнение шкафа:

|  | Габариты (Ширина х Глубина х Высота1), мм |
| --- | --- |
|  | Напольное исполнение (стандарт) | Напольное исполнение (утопленные стенки) | Навесное исполнение |
|  | ( | 808х660х2000 | ( | 800х660х2000 | ( | 600х400х1200 |
|  | ( | 608х660х2000 | ( | 600х660х2000 | ( | Другое2 ___х___х___ |
|  | ( | Другое2 | ___х___х___ | ( | Другое2 | ___х___х___ |  |  |
|  | Способ обслуживания | ( | Двухсторонний | ( | Односторонний |
|  | Цоколь | ( | 100 | ( | 2 х 100 |
|  | Козырёк3 | ( | Нет | ( | 100 | ( | 200 |
|  | Передняя дверь | ( | Обзорная стеклянная | ( | Глухая стальная |
|  | Подвод кабелей | ( | Снизу | ( | Сверху |
|  | Характеристики шкафа для типового исполнения: Конструктив ШМЭ (производства НПП «ЭКРА»); Для шкафа шириной 800 (808) мм дверь задняя распашная, для шкафов шириной 600 (608) мм – одинарная; Цвет шкафа и козырька RAL 7035, цвет цоколя RAL 7022 |

Примечание:

1. высота каркаса указана без учёта цоколя и рым болтов (55 мм), глубина – с учётом ручек дверей (60 мм);

2. требует предварительного согласования с НПП «ЭКРА»;

3. для двухстороннего обслуживания устанавливается спереди и сзади, для одностороннего только    спереди.

4. Состав шкафа:

4.1 Базовая комплектация

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Промышленный компьютер | 1 |
| Панельный монитор 17” | 1 |
| Выдвижная клавиатура | 1 |
| Сервер портов [ 16 ] x RS- 422 / 485 в Ethernet | 1 |
| Индустриальный коммутатор Ethernet [ 6 ] x 100Base Тх, [ 2 ] x 100Base Fх | 1 |
| Дублированная система питания 2 х 220В | Ввод питания 1 | ( AC ( DC |
|  | Ввод питания 2 | ( AC ( DC |
| ПО Microsoft Windows 10 | 1 |

4.2 Опциональная комплектация (дополнительно)

| Наименование | Необходимость |
| --- | --- |
| Сервер портов [ 16 ] x RS- 422 / 485 в Ethernet |  |
| Индустриальный коммутатор Ethernet [ 6 ] x 100Base Тх, [ 2 ] x 100Base Fх |  |
| Шкаф кроссовый оптический на [ 8 LC ] портов ( 9/125 ( 50/125 ( 62,5/125 | ( |
| Устройство синхронизации единого времени Длина кабеля антенны ( 30м ( 60м ( 90м | ( GPS ( ГЛОНАСС |
| Блок бесперебойного питания | ( |
| Система внутренней диагностики оборудования шкафа | ( |
| Комплект запасных принадлежностей (ЗИП) | ( |

[ 16 ] - количество  портов  по умолчанию, при необходимости изменяется Заказчиком.

| 5. Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа |
| --- |
| Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS* |
| * - универсальная система классификации и кодирования оборудования |

6. Дополнительные требования…………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Предприятие - изготовитель: _ООО_НПП_«ЭКРА»,_г._Чебоксары_______________________

______ пр. И.Яковлева, 3; тел./факс: (8352) 22-01-10, 55-03-68, 57-00-35, 57-00-76 ________________

8. Предприятие – заказчик:  ______________________________________________________________________________________

9. Представитель заказчика:

______________________________________________________________________________________

(должность) 	(подпись) 	(Ф.И.О.)